ПЛАН

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории сельского поселения «Усть-Киранское»

|  | Откорректировано по состоянию на: |
| --- | --- |
|  | «_____»________________________200___г. |
|  | «_____»________________________200___г. |
|  | «_____»________________________200___г. |
|  | «_____»________________________200___г. |
|  | «_____»________________________200___г. |

с. Усть-Киран

2017 год

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСТЬ-КИРАНСКОЕ» И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ.

На территории сельского поселения «Усть-Киранское» расположено 5 населенных пунктов (с. Усть-Киран, ул. Бурдуны, с. Киран, с. Дурёны, п. Курорт Киран). Территория сельского поселения составляет 64864 га и находится в центральной части района. С севера поселение граничит с МО «Большелугское», с востока – с МО «Мурочинское», с запада – с МО «Город Кяхта», с юга – с Монголией.

Планировка прямоугольная; дома одноэтажные деревянные. Улицы шириной 6-15 м, главные - до 20 м. По всей территории встречаются заброшенные группы  домов, отдельные дома и сараи, зимники и летники, заброшенные территории промышленных объектов.

Населенные пункты электрифицированы и имеют телефонную связь. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из скважин, водокачек и колодцев.

Климат

Климат территории континентальный, сухой, характеризуется резкими колебаниями суточных и годовых температур.

Зима (ноябрь-март) холодная продолжительная, преимущественно с ясной погодой. Преобладающие дневные температуры в наиболее  холодные месяцы (декабрь-февраль) –18,-240С, ночные –25, -320С (абс.-550С). Устойчивый снежный покров устанавливается в конце  октября- начале ноября: высота снежного покрова достигает 0,4-0,5 м. С открытых склонов снег, как правило, сдувается. Грунты промерзают на глубину 2-3 м.

Весна. (апрель-май) короткая, сухая  и ветреная. Преобладает пасмурная погода. Дневные температуры положительные (5-100С), ночью мороз до –4, -50С. Снежный покров разрушается в конце марта - апреля. Первые весенние дожди выпадают в апреле, как правило, кратковременные. Относительная влажность самая низкая в году (до 25%).

Лето. (июнь- июль) теплое. Дневные температуры в летние месяцы 18-240С, ночью 10-160С (мак.340С). Осадки выпадают в виде дождей, часто ливневого характера, иногда с градом и грозами. В июле и августе возможны заморозки.

Осень. (сентябрь-октябрь) непродолжительная, с ясной или малооблачной погодой, с резким понижением температур в конце октября. Дни теплые, но по ночам уже  в начале сезона возможны заморозки до –50С. Снег может выпадать уже в сентябре, но быстро сходит. Ветры в течение года преобладают северные, севера- западные, южные. Средняя скорость ветра 2-5 м/с; сильные ветры наиболее часто дуют весной.

Растительность.

Преобладающими породами являются сосна и береза, встречается тополь. Высота деревьев 12-21 м, толщина 0,15-0,32 м, расстояние между деревьями 3-6 м. Подлесок редкий (ольха, багульник). Иногда встречаются участки горелого и вырубленного леса, заросшие березой и осиной (высотой до 3 м). Просеки в лесу  шириной от 2 до 40 м. Свободные от леса участки заняты степной растительностью (ковыль, дикий клевер, конопля, пырей и др.)

Рельеф и грунты.

Низкие горы (абс. выс. 800-1200 м) преобладают на всей территории. Гребни хребтов преимущественно широкие, вершины округлые. Склоны крутизной 5-20о, реже 30о. Местами склоны покрыты каменистыми россыпями, изрезаны узкими лощинами, промоинами; на склонах и гребнях гор встречаются выходы на поверхность коренных пород в виде скал-останцев высотой до 10 м и более.

Небольшое распространение имеют суглинистые и супесчаные, скальные и каменистые грунты. Территория находится в зоне активной сейсмичности; сила зарегистрированных землетрясений достигала 7-8 балов.

Гидрография.

По территории сельского поселения протекает река Чикой и ее многочисленными протоками, образуя ряд островов. Ширина основного русла реки от 50 до 100 м, глубина 1-4 м, скорость течения 1,0-2,0 м/с. Грунт дна песчано-галечниковый. Берега большей частью обрывистые, местами скалистые. Пойма реки широкая, сильно заросшая кустарником, трудно проходима для колесного транспорта. Переправа автотранспорта вброд невозможна. Река Чикой судоходна и доступна для плавания маломерных судов, навигация длиться с мая по октябрь. Река замерзает обычно в начале - середине ноября. В январе лед достигает толщины 1 м. Наибольшая толщина льда наблюдается в феврале, когда у берегов он может достигать почти 2 м, вскрывается в середине апреля - начале мая. Весенний подъем воды в реках небольшой, максимальный паводок приходится на июль месяц когда в результате обильных дождей и таяния снегов в горах уровень поднимается на 1,5- 2,5 м, скорость течения увеличивается почти вдвое. Межень наступает в середине октября и длится до середины апреля. Озера небольшие, встречаются в долинах рек, глубина 1-1,5 м, берега низкие. Болота встречаются в долинах рек, их глубина от 0,2 до 0,5 м. Летом болота во многих местах высыхают, а зимой промерзают до дна.

По территории сельского поселения протекает река Киран, с ее многочисленными притоками, которая входит в Чикойскую речную систему, являясь притоком второго порядка. Ширина реки составляет 1,5 - 5 метров, глубина 0,2 - 0,3 м. Уклон реки равен 0,025. Дно реки каменистое с илистым заполнением. В период обильного таяния снега и летних дождей многоводна.

Дорожная сеть.

Железнодорожная сеть:

Отсутствует

Шоссейные дороги:

- Шоссейная дорога Республиканского значения п. Бичура – г. Кяхта (Р -441), протяженность дороги в границах поселения 20 км..

Эта шоссейная дорога имеет асфальтовое покрытие, ширина проезжей части 6-8 м., полотна 8-10 м.

- Шоссе районного значения развилка дорог – с. Усть-Киран, протяженность 17 км. Покрытие асфальтовое или гравийное, улучшенные грунтовые дороги, шириной 6-10 м., имеют полотно 8-10 м., усиленное добавками гравия, гальки или щебня. Грунтовые дороги шириной до 8 м., доступные для движения автотранспорта в течении всего года; в период распутицы и летних дождей грунт размыкает и движение становится затруднительным

Административное деление, население и населенные пункты

На территории сельского поселения «Усть-Киранское» расположено 5 населенных пунктов (с. Усть-Киран, ул. Бурдуны, с. Киран, с. Дурёны, п. Курорт Киран). Территория сельского поселения составляет 64864 га и находится в центральной части района. С севера поселение граничит с МО «Большелугское», с востока – с МО «Мурочинское», с запада – с МО «Город Кяхта», с юга – с Монголией.

Численность населения сельского поселения составляет 1614 человек.

Средняя продолжительность жизни населения:

мужчин - 64

женщин – 68

Рождаемость – 12 чел. за 2016 год.

Прирост населения составляет « -10 » чел./год.

Пенсионеров – ______ чел., из них

По старости – ________ чел.

Инвалидов – _______ чел.

На территории поселения расположено 5 фельдшерских акушерских пунктов, численность медицинского персонала составляет 12 человек.

Количество мест массового скопления людей составляет 8.

За последние два года чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера не зарегистрировано

Перечень химически- и пожароопасных объектов, магистралей, гидротехнических сооружений и других объектов, влияющих на экологическую обстановку.

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения следует отнести:

- аварии на производственных объектах (котельная ООО «ИМПУЛЬС» Усть-Киранской СОШ);

- подтопление ряда участков территории с. Усть-Киран и с. Дурены в период таяния снега и летних паводков;

- образование наледи в русле реки Киран;

- бытовые пожары;

- возникновение лесных пожаров;

- аварии на коммунально-энергетических сетях;

- отклонение климатических условий от номинальных (сильные морозы, снегопады, ливни, град и штормовой ветер);

- эпидемиологические заболевания населения и сельскохозяйственных животных.

1. Химически - и биологически опасные объекты.

На территории поселения химически опасных объектов нет. В непосредственной близости к населенным пунктам располагается 4 скотомогильника (свалка с. Бурдуны, свалка с. Дурены, м. Цайдам с. Усть-Киран, бывшая в/ч с. Киран), которые могут служить источником инфекционных заболеваний.

2. Пожароопасные объекты

К пожароопасным объектам расположенным на территории поселения можно отнести котельную общеобразовательной школы.

3.Коммунально-энергетические  сети

- сети   теплоснабжения - 200 м., износ которых составляет 60 %;

- сети водоснабжения - 0 м.,  износ 0 %;

- канализационные  сети - 0 м.,  износ 0 %;

- сети электроснабжения:  - высоковольтные - 0  км;

- низковольтные   - 55   км;

а) кабельные  - 0   км;

б) воздушные - 55   км,

Краткая характеристика сил и средств сельского поселения «Усть-Киранское» привлекаемых к выполнению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС

В состав сил и средств входят:

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения;

- нештатные аварийно-спасательные формирования (добровольная пожарная дружина, сводная команда, команда защиты растений, команда защиты животных);

- резервы финансовых и материальных ресурсов;

- система связи и оповещения с использованием проводной телефонной связи, сотовой связи, и нарочных.

Участки территории поселения, неблагополучные в эпидемиологическом отношении, наиболее часто подверженные лесным пожарам.

Эпидемиологическая обстановка по статистическим данным в целом благополучная. Однако возможны заболевания населения и сельскохозяйственных животных. Имеется 4 скотомогильника котлованного типа.

В непосредственной близости к лесным массивам расположен п. Курорт Киран, что создает угрозу перехода лесного пожара на населенный пункт. Особо опасными являются степные пожары, возникающие в результате незаконного пала сухой травы, которые могут перекинутся на жилые дома.

Краткая оценка обстановки на территории сельского поселения «Усть-Киранское» при возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

#### При лесных пожарах

При возникновении лесных пожаров создается угроза ухудшения экологической обстановки на территории поселения. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление населенных пунктов. В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться:

- линии телефонной связи и электропередачи;

- возможен переход степного пожара на жилой массив.

При авариях на коммунально-энергетических  сетях.

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) на линиях электропередач:

- трансформаторные подстанции;

- обрыв воздушных линий электропередач;

б) на системе теплоснабжения:

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение производственной деятельности (Усть-Киранская общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом культуры).

При массовых инфекционных заболеваниях людей и животных.

В осенний и зимний периоды возможны вспышки заболевания гриппом, а также некоторыми особо опасными заболеваниями. При употреблении инфицированных продуктов возможны массовые желудочные заболевания и пищевые отравления.

При отклонении климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, штормовые  ветра и т. д.)

Могут возникнуть аварии на коммунально-энергетических системах с нарушением нормальной жизнедеятельности населенного пункта и объектов экономики, а также разрушение ветхих зданий и дворовых построек в населенных пунктах.

При повышении уровня воды в реке Чикой и реке Киран

Может возникнуть угроза подтопления части жилых домов в селе Усть-Киран, селе Дурёны.

Прогноз  ущерба  промышленного, сельскохозяйственного производства и численности пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В результате крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий возможно поражение:

- людей от 10 до 50 человек;

- сельскохозяйственных животных от 10  до 50  голов;

Материальный ущерб может составить от 50 до 1500 тыс.руб.

Предстоящие мероприятия администрации сельского поселения «Усть-Киранское» по предупреждению и снижению последствий производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи при чрезвычайных ситуациях;

- подготовка наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража, организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с/х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в готовности нештатных аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- повышение устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- подготовка резервного оборудования котельной к работе и создание нормативного суточного запаса топлива;

- проведение АС и ДНР силами и средствами организаций поселения, в том числе общественных, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления муниципального района и других ведомств.

Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения «Усть-Киранское», создан в соответствии с постановлением Главы поселения "О резерве материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения «Усть-Киранское»".

Резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций состоит из резервов финансовых и материальных ресурсов администрации и текущих запасов материально-технических средств организаций сельского поселения «Усть-Киранское».

Резервы материальных ресурсов созданы исхода из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на опасных объектах и прилегающих к ним территориях.

Наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на опасных объектах и прилегающих к ним территориях, осуществляется федеральными органами надзора, силами и средствами Территориального отдела территориального управления «Роспотребнадзора» по Республике Бурятия в районе, учреждениями района, входящими в сеть  наблюдения и лабораторного контроля и постов РХН.

Собственных сил и средств наблюдения и контроля на территории поселения нет.

Транспортные средства для эвакуации населения из районов возможных чрезвычайных ситуаций.

| №№ п/п | объект экономики | количество транспорта | время подачи | место подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | Автобусы | Грузовые машины | Легковые машины | Мотоцик-лы | Трактора |  |  |
| При возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий |
| 1 | МО СП «Усть-Киранское» | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 ч | площадка перед зданием администрации |
| 2 | Усть-Киранская СОШ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 ч |  |
| 3 | с. Дурены |  |  |  |  |  |  | 1 ч |  |
| 4 | с. Киран |  |  |  |  |  |  | 1 ч |  |
| 5 | с. Усть-Киран (ФАП) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 ч |  |
| 6 | Личный транспорт | 14 |  | 6 | 8 |  |  | 1 ч |  |
|  | ИТОГО | 18 | 1 | 7 | 10 |  |  |  |  |

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

- При авариях на опасных объектах, потери населения могут составить от 10 до 50 человек. Ущерб составит около 1500 тыс. рублей.

- Наиболее опасными участками территории являются отдельные жилые массивы расположенные в непосредственной близости к реке Чикой и Киран, а также п. Курорт Киран, расположенный в непосредственной близости к лесным массивам.

- В целом на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ может повлиять:

  - малая численность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

  - отсутствие на территории поселения специализированных аварийно-спасательных формирований для проведения неотложных работ связанных с паводками, авариями на железнодорожном транспорте.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.

При угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности)

Порядок оповещения органов управления.

Сигнал (информация) об угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий может поступить дежурному по администрации поселения от:

а) специалиста по ГО и ЧС Кяхтинского района;

б) дежурного по РОВД;

в) дежурных по администрациям других сельских поселений и организаций района;

г) диспетчера ЕДДС;

д) населения.

С получением сигнала (информации) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации Глава сельского поселения (председатель КЧС и ПБ поселения), исходя из сложившейся обстановки, принимает решение на оповещение и сбор администрации, членов КЧС и ОПБ, руководителей организаций.

Оповещение ответственных работников администрации, членов КЧС и ОПБ, руководителей организаций поселения организуется ответственным работником и осуществляется согласно схемы оповещения.

Оповещение населения поселения осуществляется дежурным по администрации с использованием телефонной связи или через посыльных.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения.

Для оповещения населения в районе чрезвычайной ситуации дополнительно используется автотранспорт РОВД, а также возможно задействование звуковой сигнализации автобуса Усть-Киранской СОШ.

Информирование населения, при возможности, осуществляется через районные средства массовой информации.

Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления

мероприятий по предупреждению и снижению воздействия чрезвычайных ситуаций.

а) При угрозе возникновения  аварий , катастроф и стихийных бедствий.

- в течение 05 - 15 мин. осуществляется оповещение главы (председателя КЧС и ПБ поселения), служб, организаций и населения поселения;

- через 0,5 час. организуется  наблюдение за состоянием воздушной среды силами поста радиационно-химического наблюдения от Усть-Киранской СОШ;

- через 01 час. отделом по ГО и ЧС и Территориальным отделом территориального управления «Роспотребнадзора» по Республике Бурятия в районе осуществляется прогнозирование и оценка предполагаемой химической обстановки, результаты передаются в администрацию поселения;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава в администрации поселения и организациях;

- в течение 0,5 часов уточнятся «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ» и организуется взаимодействие с организациями муниципального района по вопросам контроля за состоянием воздушной среды, проведения эвакуационных мероприятий из опасной зоны и обмена информацией об обстановке;

- в течение 01 часов приводятся в готовность силы и средства в количестве 35 человек и 9 ед. техники;

- в течение 1,5 часов прогнозируются возможные потери и количество пострадавших среди населения и с/х животных, осуществляется подготовка мест, не попадающих в угрожаемую зону к приему пострадавшего населения и оказанию ему врачебной  помощи;

- приводятся в готовность 2 бригады экстренной медицинской помощи от МУЗ «Кяхтинская ЦРБ»;

- в течение 01 часов готовятся к выдаче (выдаются) рабочим и служащим средства индивидуальной защиты органов дыхания из запасов организаций (при необходимости и наличии);

- в течение  0,5 часов проверяется готовность системы оповещения населения;

- в течение 01 часов приводятся в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- в течение 02 часов проводится рекогносцировка районов вывода населения в безопасные  зоны, мест развертывания и выставления постов патрулирования от РОВД.

- через 2 часа представляются донесения согласно табеля срочных донесений.

б) При угрозе  возникновения  лесных пожаров.

- в течение 0,5 часов приводятся в готовность силы добровольной пожарной дружины (15 чел., 2 ед. тех. и средств пожаротушения), силы Кяхтинского филиала АиНОЗВЛ (25 чел., 6 ед. техники и средства пожаротушения), ПЧ-33 (4 чел., 1 ед. тех.), а также силы и средства организаций сельского поселения выделяемые по оперативному плану пожаротушения;

- через 01 час приводится в готовность оперативная группа штаба сельского поселения;

Силы и средства, привлекаемые для решения задач защиты населения и территорий, предупреждения и ликвидации ЧС приводятся в готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях по приказу руководителя организации в соответствии с распоряжением Главы поселения.

При задымленности выше допустимых норм герметизация административных, производственных и жилых зданий, учреждений образования, здравоохранения и торговли осуществляется рабочими и служащими организаций и населением.

Выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания рабочим и служащим осуществляется за счет имеющегося объектового запаса в соответствии с планами выдачи СИЗ.

в) При угрозе  подтопления жилых массивов

- в течение 0,5 часов приводятся в готовность силы сводной команды (10 чел., 4 ед. тех.), а также силы и средства населения и организаций сельского поселения;

- через 01 час приводится в готовность оперативная группа штаба сельского поселения;

Силы и средства, привлекаемые для решения задач защиты населения и территорий, предупреждения и ликвидации ЧС приводятся в готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях по приказу руководителя организации в соответствии с распоряжением Главы поселения.

Осуществляется подготовка мест для временного размещения населения (здание СДК с. Усть-Киран, Усть-Киранской СОШ) и сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по медицинской и противоэпидемической защите населения организуется МУЗ «Кяхтинская ЦРБ» и Территориальным отделом территориального управления «Роспотребнадзора» по Республике Бурятия в районе. Для этих целей в поселении имеется 5 фельдшерских акушерских пунктов. При необходимости может использоваться лечебная база МУЗ «Кяхтинская ЦРБ» (г. Кяхта).

Проведение государственного надзора и контроля в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется федеральными госнадзорными органами, Территориальным отделом территориального управления «Роспотребнадзора» по Республике Бурятия в районе.

Надзор и контроль в области защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в период плановых проверок, совместных комплексных проверок, в случаях имеющихся фактов (информации) о возможности возникновения  чрезвычайных ситуаций.

Управление мероприятиями осуществляется с мест постоянной дислокации или из района угрозы предполагаемой чрезвычайной ситуации.

Донесения представляются согласно табеля срочных донесений.

При возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации)

Порядок оповещения органов управления сельского поселения, рабочих и служащих, населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Порядок оповещения органов управления.

Сигнал (информация) об угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий может поступить дежурному по администрации поселения от:

а) специалиста по ГО и ЧС Кяхтинского муниципального района;

б) дежурного по РОВД;

в) дежурных по администрациям других сельских поселений и организаций района;

г) диспетчера ЕДДС;

д) населения.

С получением сигнала (информации) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации Глава сельского поселения (председатель КЧС и ПБ поселения), исходя из сложившейся обстановки, принимает решение на оповещение и сбор администрации, членов КЧС и ПБ, руководителей организаций.

Оповещение ответственных работников администрации, членов КЧС и ПБ, руководителей организаций поселения организуется ответственным работником и осуществляется согласно схемы оповещения.

Оповещение населения поселения осуществляется дежурным по администрации с использованием телефонной связи или через посыльных.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения.

Для оповещения населения в районе чрезвычайной ситуации дополнительно используется автотранспорт РОВД, а также возможно задействование звуковой сигнализации автобуса Усть-Киранской СОШ.

Информирование населения, при возможности, осуществляется через районные средства массовой информации.

При возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий

а) При возникновении аварии аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- в течение 05 - 15 мин. осуществляется оповещение главы (председателя КЧС и ПБ поселения), служб, организаций и населения поселения;

- через 0,5 час. организуется  наблюдение за состоянием воздушной среды силами поста радиационно-химического наблюдения Усть-Киранской СОШ;

- через 01 час. отделом по ГО и ЧС и Территориальным отделом территориального управления «Роспотребнадзора» по Республике Бурятия в районе осуществляется прогнозирование и оценка предполагаемой химической обстановки, результаты передаются в администрацию поселения;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава в администрации поселения и организациях;

- в течение 0,5 часов уточнятся «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ» и организуется взаимодействие с организациями муниципального района по вопросам контроля за состоянием воздушной среды, проведения эвакуационных мероприятий из опасной зоны и обмена информацией об обстановке;

- в течение 01 часов приводятся в готовность силы и средства в количестве 35 человек и 8 ед. техники;

- в течение 1,5 часов прогнозируются возможные потери и количество пострадавших среди населения и с/х животных, осуществляется подготовка мест, для эвакуации населения, попадающего в зону возможного подтопления, к приему пострадавшего населения и оказанию ему врачебной  помощи;

- приводятся в готовность 2 бригады экстренной медицинской помощи от МУЗ «Кяхтинская ЦРБ»;

- в течение 01 часов готовятся к выдаче (выдаются) рабочим и служащим средства индивидуальной защиты органов дыхания из запасов организаций (в случае необходимости);

- в течение  0,5 часов проверяется готовность системы оповещения населения;

- в течение 01 часов приводятся в готовность без прекращения производственной деятельности силы и средства, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- в течение 02 часов проводится рекогносцировка районов вывода населения в безопасные  зоны, мест развертывания и выставления постов патрулирования от РОВД.

- через 2 часа представляются донесения согласно табеля срочных донесений.

б) При возникновении  лесных пожаров.

- в течение 0,5 часов приводятся в готовность силы добровольной пожарной дружины (15 чел., 2 ед. тех. и средств пожаротушения), силы Кяхтинского филиала АиНОЗВЛ (25 чел., 6 ед. техники и средства пожаротушения), ПЧ-33 (4 чел., 1 ед. тех.), а также силы и средства организаций сельского поселения выделяемые по оперативному плану пожаротушения;

- через 01 час приводится в готовность оперативная группа штаба сельского поселения;

- через 2 часа представляются донесения по установленным формам.

в) При подтоплении жилых домов.

- в течение 0,5 часов приводятся в готовность силы сводной команды (10 чел., 4 ед. тех.), а также силы и средства населения и организаций сельского поселения;

- через 01 час приводится в готовность оперативная группа штаба сельского поселения;

- через 01 час организуется отселение людей и сельскохозяйственных животных в безопасные районы;

- через 03 час организуется всестороннее обеспечение пострадавшего населения;

- через 2 часа представляются донесения по установленным формам.

Защита населения.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

- инженерная защита

- радиационная и химическая защита

- медицинская защита

- эвакуация (вывод, временное отселение)

## Инженерная защита.

Для инженерной защиты населения от радиационных или химических опасных веществ, силами работников организаций поселения и местного населения, в течении 6-ти часов приводятся в готовность по предназначению защитные сооружения, из них:

- 40 подвальных и служебных помещений, приспособленных под укрытие населения.

Инженерная защита достигается:

- поддержанием в готовности защитных сооружений;

- созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений;

- поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения по герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита.

Радиационная и химическая защита населения достигается:

- обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

- созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

- обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

- созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территории и техники;

- созданием пунктов банно-прачечного назначения.

## Обеспеченность населения поселения СИЗ составляет - 68,7 %. Хранение СИЗ организовано на складах мобилизационного резерва. Выдача СИЗ осуществляется с 1 пункта выдачи, в соответствии с Планом выдачи СИЗ Кяхтинского района.

## Наблюдение за окружающей средой и проведение лабораторного контроля проводится Территориальным отделом территориального управления «Роспотребнадзора» по Республике Бурятия, 4 лабораториями учреждений района.

Медицинская защита.

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

- готовностью учреждений здравоохранения района к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

- поддержанием в постоянной готовности сил и средств районного центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы района;

- созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

Для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях используется лечебная база состоящая из 5-ти фельдшерских пунктов и 1 центральной больницы на 205 коек. Задействуется медицинский персонал в количестве 210 человек.

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшему населению в районах чрезвычайных ситуаций выделяется:

- 2 бригады скорой медицинской помощи;

- 4 бригады специализированной медицинской помощи.

Силы и средства медицинской службы находятся в постоянной готовности.

В случае массового поступления пораженных, по плану МУЗ «Кяхтинская ЦРБ» открываются дополнительные помещения на 150 коек.

## При угрозе или возникновении аварии с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ в поселении проводится йодная профилактика населения. Выдача жидкого йода или препарата йодистого калия осуществляется через участковую больницу. К выдачи йода и препарата йодистого калия привлекается медицинский персонал больницы.

## Эвакуация  (отселение).

## Эвакуация (отселение, вывод) населения осуществляется:

## - при повышении уровня воды в реке Чикой - ________ человек, срок - 1,0 часов;

## - при при угрозе перехода лесного пожара - __________ человек, срок - 0,5 часов;

## - при разрушении жилых зданий - 40 человек, срок - 1,0  часов;

## Эвакуация населения может осуществляться по распоряжению Президента Республики Бурятия, а также по распоряжению Главы Кяхтинского муниципального района с последующим им докладом. Проведение эвакуации (отселения, вывода) организует КЧС и ПБ поселения через эвакуационную комиссию и эвакуационные органы. Для осуществления эвакуации разворачивается - 1 СЭП; 1 ПВР. Срок готовности эвакуационных органов - 1,5 часа. Общий  срок  эвакуации – от 1,0 до 3,0 часов.

## Эвакуация населения планируется на грузовых автомашинах, легковых автомашинах, автобусах и пешим порядком.

Защита сельскохозяйственных животных.

Защита сельскохозяйственных животных осуществляется проведением мероприятий по герметизации животноводческих и складских помещений для защиты самих животных, запасов кормов и фуража, а также вывода скота в безопасное место.

На территории поселения находятся 7 КФХ в которых содержатся сельскохозяйственные животные, также животные содержатся в личных подсобных хозяйствах.

Мероприятия по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

Социальная защита населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, осуществляется администрацией сельского поселения, Кяхтинского муниципального района в соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 09.10.95 г. № 982 «Об утверждении Порядка выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам РФ, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», Постановлением Правительства РФ от 07.6.95 г. № 561 «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам РФ, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» и порядком установленным действующим законодательством Российской Федерации, через Кяхтинский филиал Центра социальной защиты населения.

Обеспечение действий сил и средств сельского поселения.

Обеспечение действий группировки сил и средств сельского поселения в чрезвычайных ситуациях организуется и осуществляется на основании постановления Главы сельского поселения «Об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории поселения».

Обеспечение осуществляется по следующим основным видам обеспечения:

разведка;

транспортное;

гидрометеорологическое и метрологическое;

техническое и материальное;

радиационное и химическое;

медицинское;

противопожарное

Разведка.

Разведка осуществляется с целью сбора данных об обстановке на месте чрезвычайной ситуации для принятия своевременных мер по защите населения, сельскохозяйственных животных, объектов внешней среды от воздействия поражающих факторов возникшей чрезвычайной ситуации, особенно при авариях связанных с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ и паров АХОВ.

Разведку мест чрезвычайных ситуаций организует специалист по ГО и ЧС района с привлечением сил и средств Территориального отдела территориального управления «Роспотребнадзор» по Республике Бурятия в районе, объектовых лабораторий, а также сил и средств разведки соседних районов.

Транспортное  обеспечение.

Транспортное обеспечение осуществляется с целью:

- своевременной перевозки населения, материальных и культурных ценностей из зон чрезвычайных ситуаций в безопасные места для их временного размещения и проживания;

- доставки сил и средств в районы чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- доставки в районы чрезвычайных ситуаций материальных средств, строительных материалов, кормов для сельскохозяйственных и домашних животных;

- поставки предметов первой необходимости и питания в пункты временного размещения для необходимого жизнеобеспечения эвакуированного (отселенного) населения.

Транспортное обеспечение организует КЧС и ОПБ сельского поселения в тесном взаимодействии с транспортными организациями поселения и района.

При организации транспортного обеспечения учитывается:

- порядок обеспечения сопровождения и медицинского обеспечения эвакуируемого (отселяемого) населения на маршрутах движения за счет сил медицинской службы поселения и района;

- порядок обеспечения техники ГСМ;

- порядок ремонта поврежденной техники.

Гидрометеорологическое  обеспечение

Гидрометеорологическое обеспечение организуется учреждениями СНЛК Кяхтинского района с целью учета погодных условий:

- для проведения прогноза возможной обстановки на территории района, сельского поселения складывающейся в результате угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;

- при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Для этой цели организуется взаимодействие через специалиста ГО и ЧС района с ГУ МЧС России по РБ, метеорологической станцией «Кяхта».

Метрологическое  обеспечение

Метрологическое обеспечение организуется с целью поддержания в постоянной готовности средств радиационного, химического и дозиметрического контроля.

Техническое  обеспечение.

Техническое обеспечение организует КЧС и ПБ сельского поселения с целью поддержания автотранспортной, автотракторной, инженерной и специальной техники в постоянной готовности при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

С этой целью комиссия:

- определяет порядок снабжения запасными частями и ремонтными материалами;

- способствует организациям, не имеющим своей ремонтной базы, по вопросам заключения договоров на ремонт поврежденной техники при проведении работ в зонах чрезвычайных ситуаций.

Материальное  обеспечение.

Материальное обеспечение действий органов управления и сил при выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций организуется руководителями организаций.

Обеспечение ГСМ и продовольствием организует КЧС и ПБ сельского поселения.

Радиационное и химическое обеспечение.

Основными задачами радиационного и химического обеспечения являются:

- проведение разведки и оценка радиационной и химической обстановки;

- поддержание в готовности сил и средств наблюдения и контроля;

- обеспечение сил средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

- создание запаса средств для проведения дегазации, дезактивации и специальной обработки зараженной территории, зданий, техники, а также санитарной обработки населения.

Радиационное и химическое обеспечение организует КЧС и ПБ поселения через специалиста по ГО и ЧС района, Территориальный отдел территориального управления «Роспотребнадзор» по Республике Бурятия, медицинские учреждения района с привлечением соответствующих сил и средств организаций района и поселения.

Медицинское обеспечение.

Медицинское обеспечение организует медицинская служба поселения с целью:

- ведения медицинской разведки, эпидемиологического наблюдения и лабораторного контроля на месте чрезвычайной ситуации;

- оказания квалифицированной  медицинской помощи пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях;

- медицинского обеспечения проведения эвакуации населения и в местах их временного размещения и проживания;

- поддержания в постоянной готовности сил и средств медицинской службы;

- создание запасов медицинского имущества и медикаментов.

Противопожарное  обеспечение.

Противопожарное обеспечение организует КЧС и ОПБ сельского поселения. Оно осуществляется силами и средствами добровольной пожарной команды поселения, 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ (ПЧ-33) с целью локализации и тушения пожаров для защиты организаций и учреждений, материальных ценностей и проведения спасательных работ.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения.

## Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами сельского поселения и организаций, в том числе общественных. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление жизнедеятельности населения организует КЧС и ПБ сельского поселения.

Взаимодействие с органами военного командования по вопросам сбора и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, направления сил и средств для их ликвидации

Взаимодействие с органами военного командования (отделом военного комиссариата Республики Бурятия по Кяхтинскому району) организуется в интересах:

- обмена информацией и сбора данных об обстановке сложившейся в результате возникновения чрезвычайных ситуаций;

- ведения разведки;

- согласования вопросов о выделении сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с командованием войсковой части 69647;

- проведения эвакуации населения поселения;

Взаимодействие организуется через администрацию Кяхтинского района.

Управление действиями сил поселения и организаций.

Управление действиями сил по защите населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется:

а) При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций:

- с рабочих мест администрации;

- из района возможного возникновения чрезвычайной ситуации.

б) При возникновении чрезвычайных ситуаций (в зависимости от вида, масштабов и складывающейся обстановки):

- с рабочих мест администрации;

- из района возможного возникновения чрезвычайной ситуации.

Место управления, порядок организации связи, оповещения и информирования населения определяется постановлением (распоряжением) Главы сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Календарный план основных мероприятий администрации сельского поселения «Усть-Киранское» при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

2. Схема оповещения руководящего состава при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Расчет сил и средств сельского поселения «Усть-Киранское», привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

4. План эвакуации населения при угрозе подтопления.

5. План эвакуации населения при угрозе перехода лесного пожара.

Специалист администрации МО «Усть-Киранское»

______________________________

# Приложение  1

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий администрации сельского поселения «Усть-Киранское» при угрозе и возникновении

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения. | Количество | М и н у т ы | Ч а с ы | С у т к и |  |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ, КАТАСТРОФЫ, СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ |
| 1. | Получение информации, проведение предварительного анализа, доведение до Главы поселения о возможности возникновения ЧС. | чел. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диспетчер ЕДДС, специалист администрации |
| 2. | Оповещение членов КЧС и ОПБ, эвакокомиссии. | чел. чел. | 8 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | специалист администрации |
| 3. | Сбор членов КЧС и ОПБ, эвакокомиссии . | чел. чел. | 8 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 4. | Проверка готовности к работе органов управления, средств связи и оповещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС специалист администрации |
| 5. | Введение режима повышенной готовности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения |
| 6. | Оценка обстановки КЧС, принятие решения. Доведение решения до исполнителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
|  | Организация непосредствен-ного руководства функцио-нированием муниципального звена ТП РСЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приведение в готовность: НАСФ, эвакоорганов и эвакотранспорта. | НАСФ объект ед. техники | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| 8. | Подготовка к проведению мероприятий первоочеред-ного жизнеобеспечения населения в соответствии с Планом организации первоочередного обеспечения населения в ЧС. | В соответствии с прогнозируемой обстановкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| 9. | Формирование и отправка (при необходимости) оперативной группы в район возможной ЧС. | чел. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 10. | Обеспечение круглосуточного дежурства руководящего состава в районе возможной ЧС. | смена | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 11. | Организация и ведение разведки в зоне возможных очагов стихийных бедствий, аварий, катастроф. | оперативная группа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
|  | Усиление наблюдения и контроль за состоянием окружающей среды в районе возможной ЧС. | Учреждения СНЛК | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций СНЛК |
|  | Прогноз возможных ЧС, последствий и масштабов. | Учреждения СНЛК | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций СНЛК |
| 12. | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, расчета сил и средств на ликвидацию последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. | План действий поселения | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| 13. | Информирование населения по правилам поведения и действиям при угрозе и возникновении ЧС. | ОРТ, СТС, РТР, радио России | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС, СМИ |
| 14. | Проведение подготови-тельных мероприятий для эвакуации (отселения) населения, подготовка мест размещения и оказания помощи пострадавшим. | ПЭН (площадки эвакуации населения) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| 15. | Подготовка к проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. | Разведгруппа, группа санитарно-эпиде-миологоческого контроля | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители НАСФ |
| 16. | Подготовка к устойчивой работе с/х объектов, животноводческих помещений для защиты с/х животных и растений, укрытие запасов кормов, фуража и воды. | объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| II. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
| 1. | Получение информации, проверка достоверности, доклад о возникновении аварии, катастрофы, стихийного бедствия Главе поселения | чел. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диспетчер ЕДДС, специалист администрации |
| 2. | Оповещение сил и средств постоянной готовности необходимых учреждений и организаций. | СиС ТП РСЧС | по обстановке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | специалист администрации |
| 3. | Оповещение членов КЧС и ОПБ, эвакокомиссии. | чел. чел. | 8 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | специалист администрации |
| 4. | Сбор членов КЧС и ОПБ поселения, эвакокомиссии. | чел. чел. | 8 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС и эваккомиссии |
| 5 . | Введение режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ в пределах конкретной территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения |
| 6. | Доведение до населения правил поведения и действий при возникновении ЧС. | ОРТ, СТС, РТР, радио России | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС, СМИ |
| 7. | Организация посменной круглосуточной работы оперативного штаба ликвидации ЧС | смен | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | председатель КЧС |
| 8. | Организация непрерывного сбора, обработки и обобщения данных об обстановке, масштабах аварии и ходе ликвидации последствий ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 9. | Проведение оценки обстановки принятие предварительного решения. Доведение решения до исполнителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | председатель КЧС |
| 10. | Приведение в готовность: НАСФ эвакоорганов и эвакотранспорта. | НАСФ объект ед. техники | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| 11. | Выдвижение в район ЧС, организация и проведение АСНДР: оперативная группа КЧС; силы звена ТП РСЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| 12. | Организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| 13. | Организация работы по первоочередному жизне-обеспечению пострадавшего населения в соответствии Планом организации первоочередного жизне-обеспечения населения в ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, руководители НАСФ |
| 14. | Подготовка к устойчивой работе с/х объектов, животноводческих помещений для защиты с/х животных и растений, укрытия кормов, фуража и воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители КФХ |
| 15. | Организация ветеринарной помощи сельскохозяйствен-ным животным. | Ветеринарная лаборатория. Филиал БРСББЖ | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальники служб защиты животных, защиты растений |
| 16. | Проведение правоохра-нительных мероприятий по усилению охраны общественного порядка и сохранности материальных ценностей в зоне ЧС. | л.с./ техн. | 6/ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Личный состав РОВД |
| 17. | Проведение мероприятий по вывозу материальных ценностей. | объекты | по обстановке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Выдача населению в зоне аварии, катастрофы, стихийного бедствия средств индивидуальной защиты | СИЗ | В зависимости от обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения |
| 19. | Организация дегазации, дезактивации, дезинфекции, дезинсекции очагов, личного состава формирований, техники, населения, с/х животных, растений. | Чел./ техники | По необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС, руководители объектов экономики |
| 20. | Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. | Разведгруппа, группа санитарно-эпиде-миологоческого контроля | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители НАСФ |
| 21. | Уточнение количества ЛПУ, коечной емкости, количества средств экстренной и специальной профилактики. | Кяхтинская ЦРБ коек | 6 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующие ФАП |
| 22. | Развертывание медицинских учреждений для приема и оказания помощи пострадавшим в пунктах постоянной дислокации, расположенных вне зоны ЧС. Проведение карантинных мер (при необходимости). | Кяхтинская ЦРБ коек | 6 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующие ФАП |
| 23. | Доведение до населения обстановки и принятие мер по ликвидации последствий ЧС. | ОРТ, СТС, РТР, радио России | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС, СМИ |
| 24. | Организация взаимодействия с отделом ВК РБ, ОУ соседних поселений. | сельские поселения | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель КЧС |
| 25. | Доклад и подготовка донесений в администрацию района о ходе ликвидации последствий и принятых мерах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения |

Глава сельского поселения «Усть-Киранское»                                                              Будаев А. Б-С.

| СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ руководителей организаций муниципального образования "Усть-Киранское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АЛГОРИТМ

Ответственного сельского поселения «Усть-Киранское» Кяхтинского района

при получении информации об обнаружении взрывоопасного предмета

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Действия ответственного при получении информации об обнаружении взрывоопасного предмета |
| 1. Уточнить информацию у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 1.1 | место обнаружения (адрес) ВОП |  |
| 1.2 | порядок охраны места обнаружения ВОП |  |
| 1.3 | предполагаемый тип и количество ВОП |  |
| 1.4 | доведение информации до оперативных дежурных отдела ФСБ в г. Кяхта, ОВД по Кяхтинскому району, 22 - го Кяхтинского отряда ГПС РБ, станции скорой медицинской помощи, уточнить звание, фамилию, имя, отчество лица принявшего информацию |  |
| 1.5 | определить предварительный уровень ЧС |  |
| 1.6 | довести информацию до диспетчера ЕДДС Кяхтинского района |  |
| 1.7 | заполнить информационную карточку |  |
| 2. Доложить при получении информации о факте обнаружения ВОП: |
| 2.1 | Главе муниципального образования |  |
| 2.2 | Председателю КЧ и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.3 | Ведущему специалисту ГО ЧС района с последующим письменным подтверждением по формам 1,2,3,4 ЧС (Приказ МЧС России № 329 от 08 июля 2004 года) |  |
| 3. Осуществить контроль за: |
| 3.1 | при прибытии группы разминирования на место обнаружения ВОП уточнить: фамилию, имя, отчество и воинское звание старшего группы разминирования, количество личного состава, марку и регистрационный номер автомобиля; порядок организации связи и медицинского обеспечения в ходе проведения работ. |  |
| 3.2 | временем убытия группы разминирования; |  |
| 3.3 | временем окончания работ по уничтожению (обезвреживанию) ВОП. |  |
| 4. По окончанию работ по уничтожению (обезвреживанию) ВОП |
| 4.1 | доложить Главе муниципального образования об уничтожении ВОП |  |
| 4.2 | доложить председателю КЧС и ОПБ об уничтожении ВОП |  |
| 4.3 | доложить диспетчеру ЕДДС и ведущему специалисту ГО ЧС об уничтожении ВОП |  |

АЛГОРИТМ

Ответственного сельского поселения «Усть-Киранское» Кяхтинского района

при получении информации

о транспортной аварии (катастрофе) на автомобильной дороге

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Действия ответственного при получении информации о транспортной аварии (катастрофе) на автомобильных дорогах |
| 1. Уточнить информацию у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 1.1 | время и дату происшествия |  |
| 1.2 | место происшествия (географические координаты, ближайший населенный пункт) |  |
| 1.3 | тип и модель транспортного средства (средств) |  |
| 1.4 | государственный номер транспортного средства (средств) |  |
| 1.5 | доведение информации до оперативных дежурных ОВД по Кяхтинскому району, 22 - го Кяхтинского отряда ГПС РБ, станции скорой медицинской помощи, уточнить звание, фамилию, имя, отчество лица принявшего информацию |  |
| 1.6 | состав сил и средств, задействованных на ликвидации происшествия |  |
| 1.7 | источник и время получения информации о ЧС |  |
| 1.8 | примерный уровень ЧС |  |
| 1.9 | заполнить информационную карточку |  |
| 2. Доложить при получении информации о транспортной аварии (катастрофе) на автомобильной дороге: |
| 2.1 | Главе муниципального образования |  |
| 2.2 | Председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.3 | Диспетчеру ЕДДС Кяхтинского района |  |
| 2.4 | Ведущему специалисту ГО ЧС района с последующим письменным подтверждением по формам 1,2,3,4 ЧС (Приказ МЧС России № 329 от 08 июля 2004 года) |  |
| 2.1 По решению руководителя администрации муниципального образования: |
| 2.1.1 | произвести оповещение и сбор КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 3. Организовать обмен информацией (по необходимости) с оперативными дежурными сменами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |
| 4. По окончанию работ по ведению АС и ДНР: |
| 4.1 | доложить Главе муниципального образования |  |
| 4.2 | доложить председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 4.3 | доложить диспетчеру ЕДДС и ведущему специалисту ГО ЧС |  |

АЛГОРИТМ

Ответственного сельского поселения «Усть-Киранское» Кяхтинского района

при получении информации об аварии

на коммунальных системах жизнеобеспечения

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Действия ответственного при получении информации об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
| 1. Уточнить информацию у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 1.1 | время и дату происшествия |  |
| 1.2 | место происшествия (адрес) |  |
| 1.3 | тип и диаметр трубопроводной системы |  |
| 1.4 | доведение информации до оперативных дежурных ОВД по Кяхтинскому району, 22 - го Кяхтинского отряда ГПС РБ, станции скорой медицинской помощи, диспетчерских служб ЖКХ уточнить фамилию, имя, отчество лица принявшего информацию |  |
| 1.5 | состав сил и средств, задействованных на ликвидации происшествия |  |
| 1.6 | источник и время получения информации о ЧС |  |
| 1.7 | заполнить информационную карточку |  |
| 2. Доложить при получении информации об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
| 2.1 | Главе муниципального образования |  |
| 2.2 | Председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.3 | Диспетчеру ЕДДС Кяхтинского района |  |
| 2.4 | Ведущему специалист по ГО ЧС района с последующим письменным подтверждением по формам 1,2,3,4 ЧС (Приказ МЧС России № 329 от 08 июля 2004 года) |  |
| 2.1 По решению руководителя администрации муниципального образования: |
| 2.1.1 | произвести оповещение и сбор КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.1.2 | направить дежурные силы и средства в район ЧС |  |
| 3. Уточнить у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 3.1 | количество отключенных от коммунальных систем жизнеобеспечения населенных пунктов (зданий) (в том числе жилых) |  |
| 3.2 | количество населения (в том числе детей), проживающего в отключенных от коммунальных систем жизнеобеспечения населенных пунктов (зданий) |  |
| 3.3 | наличие в отключенных от электроснабжения населенных пунктах (зданиях) источников химически опасных, радиационно опасных и биологически опасных веществ, опасных производств |  |
| 3.4 | наличие в отключенных от электроснабжения населенных пунктах объектов первоочередного обеспечения (котельных, водозаборов, медицинских учреждений, детских домов, интернатов, домов для престарелых, школ, детских садов) |  |
| 3.5 | причину происшествия |  |
| 3.6 | принадлежность коммунальной системы жизнеобеспечения |  |
| 3.7 | возможность подключения коммунальных систем жизнеобеспечения по резервной (автономной) схеме |  |
| 3.8 | возможность получения коммунальной системой жизнеобеспечения дальнейших повреждений в результате неблагоприятных метеорологических условий |  |
| 3.9 | количество погибших в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.10 | куда производится (планируется) отправка тел погибших |  |
| 3.11 | количество получивших травмы в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.12 | куда производится (планируется) госпитализация пострадавших |  |
| 3.13 | количество спасенных (в том числе детей) |  |
| 3.14 | куда производится (планируется) размещение спасенных |  |
| 3.15 | количество пропавших без вести (в том числе детей) |  |
| 3.16 | как производится (планируется) оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших |  |
| 3.17 | количество эвакуированных (в том числе детей) |  |
| 3.18 | куда производится (планируется) размещение эвакуированных, какая производится (планируется) помощь эвакуированным (организация палаточного городка, горячего питания и т.д.) |  |
| 3.19 | должность, фамилию, имя, отчество, контактный телефон старшего оперативной группы |  |
| 3.20 | какой комплекс АСДНР проводится на месте происшествия |  |
| 3.21 | ориентировочный срок окончания АСДНР |  |
| 4. Организовать обмен информацией (по необходимости) с оперативными дежурными сменами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |
| 5. По окончанию работ по ведению АС и ДНР: |
| 5.1 | доложить Главе муниципального образования |  |
| 5.2 | доложить председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 5.3 | доложить диспетчеру ЕДДС и ведущему специалисту ГО ЧС |  |

АЛГОРИТМ

Ответственного сельского поселения «Усть-Киранское» Кяхтинского района

при получении информации о пожарах в зданиях (сооружениях)

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Действия ответственного при получении информации о пожарах в зданиях (сооружениях) |
| 1. Уточнить информацию у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 1.1 | время и дату происшествия |  |
| 1.2 | место происшествия (адрес) |  |
| 1.3 | тип, предназначение, степень огнестойкости, размеры и этажность здания (сооружения) |  |
| 1.4 | доведение информации до оперативных дежурных ОВД по Кяхтинскому району, 22 - го Кяхтинского отряда ГПС РБ, станции скорой медицинской помощи, уточнить звание, фамилию, имя, отчество лица принявшего информацию |  |
| 1.5 | состав сил и средств, задействованных на ликвидации происшествия |  |
| 1.6 | примерный уровень ЧС |  |
| 1.7 | заполнить информационную карточку |  |
| 2. Доложить при получении информации о пожарах в зданиях (сооружениях): |
| 2.1 | Главе муниципального образования |  |
| 2.2 | Председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.3 | Диспетчеру ЕДДС Кяхтинского района |  |
| 2.4 | Ведущему специалист по ГО ЧС района с последующим письменным подтверждением по формам 1,2,3,4 ЧС (Приказ МЧС России № 329 от 08 июля 2004 года) |  |
| 2.1 По решению руководителя администрации муниципального образования: |
| 2.1.1 | произвести оповещение и сбор КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.1.2 | направить дежурные силы и средства в район ЧС |  |
| 3. Уточнить у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 3.1 | принадлежность здания (сооружения) |  |
| 3.2 | время возгорания |  |
| 3.3 | площадь горения |  |
| 3.4 | характер горения |  |
| 3.5 | имеется ли угроза распространения горения (в том числе на соседние сооружения и здания) |  |
| 3.6 | наличие в здании (сооружении) взрывоопасных, химически опасных, радиационно опасных и биологически опасных веществ |  |
| 3.7 | время локализации возгорания |  |
| 3.8 | время ликвидации открытого горения |  |
| 3.9 | время полной ликвидации |  |
| 3.10 | причину происшествия |  |
| 3.11 | количество человек, находившихся (прописанных) в здании (сооружении), в том числе детей |  |
| 3.12 | количество погибших в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.13 | куда производится (планируется) отправка тел погибших |  |
| 3.14 | количество получивших травмы в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.15 | куда производится (планируется) госпитализация пострадавших |  |
| 3.16 | количество спасенных (в том числе детей) |  |
| 3.17 | куда производится (планируется) размещение спасенных |  |
| 3.18 | количество пропавших без вести (в том числе детей) |  |
| 3.19 | как производится (планируется) оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших |  |
| 3.20 | количество эвакуированных (в том числе детей) |  |
| 3.21 | куда производится (планируется) размещение эвакуированных, какая производится (планируется) помощь эвакуированным (организация палаточного городка, горячего питания) |  |
| 3.22 | должность, фамилию, имя, отчество, контактный телефон старшего оперативной группы |  |
| 3.23 | какой комплекс АСДНР проводится на месте происшествия |  |
| 3.24 | ориентировочный срок окончания АСДНР |  |
| 3.25 | метеорологическую обстановку |  |
| 4. Организовать обмен информацией (по необходимости) с оперативными дежурными сменами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |
| 5. По окончанию работ по ведению АС и ДНР: |
| 5.1 | доложить Главе муниципального образования |  |
| 5.2 | доложить председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 5.3 | доложить диспетчеру ЕДДС и ведущему специалисту ГО ЧС |  |

АЛГОРИТМ

Ответственного сельского поселения «Усть-Киранское» Кяхтинского района

при получении информации о террористическом акте

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Действия ответственного при получении информации о террористическом акте |
| 1. Уточнить информацию у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 1.1 | время и дату происшествия |  |
| 1.2 | место происшествия (адрес) |  |
| 1.4 | доведение информации до оперативных дежурных отдела ФСБ в г. Кяхта, ОВД по Кяхтинскому району, 22 - го Кяхтинского отряда ГПС РБ, станции скорой медицинской помощи, уточнить звание, фамилию, имя, отчество лица принявшего информацию |  |
| 1.5 | состав сил и средств, задействованных на ликвидации происшествия |  |
| 1.6 | источник получения ЧС |  |
| 1.7 | примерный уровень ЧС |  |
| 1.8 | заполнить информационную карточку |  |
| 2. Доложить при получении информации о террористическом акте: |
| 2.1 | Главе муниципального образования |  |
| 2.2 | Председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.3 | Диспетчеру ЕДДС Кяхтинского района |  |
| 2.4 | Ведущему специалист по ГО ЧС района с последующим письменным подтверждением по формам 1,2,3,4 ЧС (Приказ МЧС России № 329 от 08 июля 2004 года) |  |
| 2.1 По решению руководителя администрации муниципального образования: |
| 2.1.1 | произвести оповещение и сбор КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.1.2 | направить силы и средства в район ЧС |  |
| 3. Уточнить у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 3.1 | на кого возложено руководство антитеррористической операцией (ФСБ России, МВД России) |  |
| 3.2 | уточнить время, место, масштабы ЧС, количество пострадавших и погибших, данные сообщить вышестоящий орган управления МЧС России. |  |
| 3.3 | согласовать вопрос пропуска группы экстренного реагирования (ГЭР), а также сил и средств через оцепление к месту ЧС после завершения силового этапа операции. |  |
| 3.4 | количество погибших в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.5 | куда производится (планируется) отправка тел погибших |  |
| 3.6 | количество получивших травмы в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.7 | куда производится (планируется) госпитализация пострадавших |  |
| 3.8 | количество спасенных (в том числе детей) |  |
| 3.9 | куда производится (планируется) размещение спасенных |  |
| 3.10 | количество пропавших без вести (в том числе детей) |  |
| 3.11 | как производится (планируется) оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших |  |
| 3.12 | количество эвакуированных (в том числе детей) |  |
| 3.13 | куда производится (планируется) размещение эвакуированных |  |
| 3.14 | какая помощь необходима эвакуированным (медицинская, организация горячего питания) |  |
| 3.15 | должность, фамилию, имя, отчество, контактный телефон старшего оперативной группы |  |
| 3.16 | какой комплекс АСДНР проводится на месте происшествия |  |
| 3.17 | ориентировочный срок окончания АСДНР |  |
| 4. Организовать обмен информацией (по необходимости) с оперативными дежурными сменами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |
| 5. По окончанию работ по ведению АС и ДНР: |
| 5.1 | доложить Главе муниципального образования |  |
| 5.2 | доложить председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 5.3 | доложить диспетчеру ЕДДС и ведущему специалисту ГО ЧС |  |

АЛГОРИТМ

Ответственного сельского поселения «Усть-Киранское» Кяхтинского района

при получении информации об аварии на электроэнергетических системах

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Действия ответственного при получении информации об аварии на электроэнергетических системах |
| 1. Уточнить информацию у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 1.1 | время и дату происшествия |  |
| 1.2 | место происшествия (адрес) |  |
| 1.3 | тип и вольтаж электроэнергетической системы |  |
| 1.4 | доведение информации до оперативных дежурных Кяхтинского РЭС, ОВД по Кяхтинскому району, 22 - го Кяхтинского отряда ГПС РБ, станции скорой медицинской помощи, уточнить звание, фамилию, имя, отчество лица принявшего информацию |  |
| 1.5 | состав сил и средств, задействованных на ликвидации происшествия |  |
| 1.6 | источник получения ЧС |  |
| 1.7 | примерный уровень ЧС |  |
| 1.8 | заполнить информационную карточку |  |
| 2. Доложить при получении информации об аварии на электроэнергетических системах: |
| 2.1 | Главе муниципального образования |  |
| 2.2 | Председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.3 | Диспетчеру ЕДДС Кяхтинского района |  |
| 2.4 | Ведущему специалист по ГО ЧС района с последующим письменным подтверждением по формам 1,2,3,4 ЧС (Приказ МЧС России № 329 от 08 июля 2004 года) |  |
| 2.1 По решению руководителя администрации муниципального образования: |
| 2.1.1 | произвести оповещение и сбор КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 2.1.2 | направить дежурные силы и средства в район ЧС |  |
| 3. Уточнить у оперативных дежурных смен взаимодействующих структур: |
| 3.1 | количество отключенных от электроснабжения населенных пунктов (зданий) (в том числе жилых) |  |
| 3.2 | количество населения, проживающего в отключенных от электроснабжения населенных пунктов (зданий) (в том числе детей) |  |
| 3.3 | наличие в отключенных от электроснабжения населенных пунктах (зданиях) источников химически опасных, радиационно опасных и биологически опасных веществ, а так же опасных производств |  |
| 3.4 | наличие в отключенных от электроснабжения населенных пунктах (зданиях) объектов первоочередного обеспечения (значимых узлов систем коммунального обеспечения, очистных сооружений, водозаборов, медицинских учреждений, детских учреждений, домов для престарелых, интернатов, ) |  |
| 3.5 | причину происшествия |  |
| 3.6 | принадлежность электроэнергетической системы |  |
| 3.7 | возможность подключения электроснабжения по резервной (автономной) схеме |  |
| 3.8 | количество погибших в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.9 | куда производится (планируется) отправка тел погибших |  |
| 3.10 | количество получивших травмы в результате происшествия (в том числе детей) |  |
| 3.11 | куда производится (планируется) госпитализация пострадавших |  |
| 3.12 | количество спасенных (в том числе детей) |  |
| 3.13 | куда производится (планируется) размещение спасенных |  |
| 3.14 | количество пропавших без вести (в том числе детей) |  |
| 3.15 | как производится (планируется) оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших |  |
| 3.16 | количество эвакуированных (в том числе детей) |  |
| 3.17 | куда производится (планируется) размещение эвакуированных |  |
| 3.18 | как производится (планируется) оказание помощи эвакуированным (размещение в гостиницах, палаточных городках, при необходимости организация горячего питания) |  |
| 3.19 | должность, фамилию, имя, отчество, контактный телефон старшего оперативной группы |  |
| 3.20 | какой комплекс АСДНР проводится на месте происшествия |  |
| 3.21 | ориентировочный срок окончания АСДНР |  |
| 4. Организовать обмен информацией (по необходимости) с оперативными дежурными сменами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |
| 5. По окончанию работ по ведению АС и ДНР: |
| 5.1 | доложить Главе муниципального образования |  |
| 5.2 | доложить председателю КЧС и ОПБ муниципального образования |  |
| 5.3 | доложить диспетчеру ЕДДС и ведущему специалисту ГО ЧС |  |

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

МО «УСТЬ-КИРАНСКОЕ»

| Полное название НАСФ | Числ. л/с-ва НАСФ до (чел.) | Оснащение (вид и кол-во осн. видов техн. средств и оборудования) | Принадл. НАСФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Добровольная пожарная дружина | 15 | ГАЗ-21074 - 1 ед., грабли, лопаты | Администрация МО «Усть-Киранское» |
| Сводная команда | 10 |  | Администрация МО «Усть-Киранское» |
| Команда защиты растений | 5 |  |  |
| Команда защиты животных | 5 |  |  |

Наличие техники:

- ГАЗ-53, грузовой, государственный номер Е 849 ВК - администрация МО «Чикойское»;

- ГАЗ-53, специальная, государственный номер Е 891 ВК - администрация МО «Чикойское»;

- ВАЗ 21074, легковой, государственный номер Х 865 ВН - администрация МО «Чикойское»;

- Микроавтобус ГАЗ-322121, государственный номер М 891 ВС - Чикойская СОШ;

- Трактор МТЗ-80, государственный номер 5631 РН - ИП Борисова И.И.;

- Трактор МТЗ-80, государственный номер 6816 РР - ИП Жаркой А.В.

| Места расселения | Кол-во с/х животных | Кол-во ценного груза | Кол-во техники и наименование предприятий, привлекаемых для эвакуации Ф.И.О. руководителя, № раб. тел. | Места сосредоточения транспортных средств, населения из опасных зон. | Обесп-е питанием и вещевым имуществом эвак-го населения; вещевое имущество; Ф.И.О. рук-ля, № раб. тел. | Расстояние до районного центра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДК, СОШ, частный сектор |  | личные вещи | 1. Администрация поселения - 4 ед. - Березовская Евгения Амосовна, 7-90-7-44, 7-90-8-23, 89243966144 | площадка перед клубом | 1. Усть-Киранская СОШ - 1 ед. - Черная Галина Константиновна, 7-90-6-24, 7-90-6-81, 89247503187 | 30 км |
| СДК, СОШ, частный сектор |  | личные вещи |  | площадка перед клубом |  |  |
| СДК, СОШ, частный сектор |  | личные вещи |  | площадка перед клубом |  |  |
| СДК, СОШ, частный сектор |  | личные вещи | 2. Усть-Киранская СОШ - 1 ед. - Черная Галина Константиновна, 7-90-6-24, 7-90-6-81, 89247503187 | площадка перед клубом |  |  |
| СДК, СОШ, частный сектор |  | личные вещи |  | площадка перед клубом | 2. Обеспечение вещевым имуществом - Будаева Евгения Нимаевна, 7-90-6-58 |  |
| СДК, СОШ, частный сектор |  | личные вещи |  | площадка перед клубом |  |  |
| СДК, СОШ, частный сектор |  | личные вещи |  | площадка перед клубом |  |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Усть-Киранское»

________________ А.Б-С.Будаев.

«14» июня 2017 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по ГО и ЧС, ЕДДС МО «Кяхтинский район»

____________________ Л.А. Ванчиков

«14» июня 2017 года

___

0,00

0,15

0,20

0,30

0,30

2,00

0,25

3,00

2,00

4,00

2,00

4,00

4,00

6,00

4,00

До ликвидации угрозы ЧС

6,00

6,00

12,00

12,00

5,00

1,00

5,00

11,00

2,00

До ликвидации угрозы ЧС

6,00

До ликвидации угрозы ЧС

2,00

До ликвидации угрозы ЧС

До ликвидации угрозы ЧС

6,00

4,00

6,00

0,15

0,25

4,00

6,00

в дальнейшем каждые 30 минут по телевизионным и

радиовещательным каналам

4,00

10,00

2,00

5,00

5,00

8,00

0,00

0,15

0,00

0,07

0,15

0,30

0,30

2,00

0,30

2,00

0,15

0,25

в дальнейшем каждые 30 минут по телевизионным и

радиовещательным каналам

2,00

До ликвидации ЧС

3,00

До ликвидации ЧС

2,00

4,00

4,00

6,00

2,00

5,00

6,00

12,00

12,00

До ликвидации ЧС

1,00

До ликвидации ЧС

5,00

До ликвидации ЧС

5,00

До ликвидации ЧС

5,00

До ликвидации ЧС

5,00

До ликвидации ЧС

0,00

5,00

17,00

0,10

Персоналу  на ОЭ.

0,50

3,00

6,00

Насел. прилег. районов

12,00

До ликвидации ЧС

До ликвидации ЧС

5,00

1,00

2,00

1,00

До ликвидации ЧС

5,00

До ликвидации ЧС

5,00

До ликвидации ЧС

0,05

До ликвидации ЧС